# Załącznik Nr 1

....................................., dnia ...................................

.........................................

/pieczęć Wykonawcy/

O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 16 zestawów do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu ...........................................................................

.....................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy dostawę**:

| Zadanie | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  |  |  |
| 3. |  | 1 |  |  |  |
| 4. |  | 1 |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |
| 6. |  | 1 |  |  |  |
| 7. |  | 1 |  |  |  |
| 8. |  | 1 |  |  |  |
| 9. |  | 1 |  |  |  |
| 10. |  | 1 |  |  |  |
| 11. |  | 1 |  |  |  |
| 12. |  | 1 |  |  |  |
| 13. |  | 1 |  |  |  |
| 14. |  | 1 |  |  |  |
| 15. |  | 1 |  |  |  |
| 16. |  | 1 |  |  |  |

- możliwość płynnej (nie skokowej) regulacji długości każdego 
stempla wymienionego w zał. 2.1 – 2.16 wiersz 1.13 i 1.14 		tak/nie*

- wyposażenie każdej podpory określonej w zał. 2.1 - 2.16 wiersz

1.13 i 1.14  w system lub rozwiązanie umożliwiające szybkie                                           i precyzyjne ustawienie podpory z dokładnością do 1 cm;                                                                        ww. rozwiązanie musi umożliwiać określenie długości podpory                                          w cm w sposób czytelny i łatwo dostępny dla osoby

rozkładającej podporę					              	tak/nie*

- pokrycie co najmniej jednej powierzchni 
każdej z wodoodpornych płyt szalunkowych 
określonych w zał. 2.1 – 2.16 wiersz 1.3 w warstwę antypoślizgową	tak/nie*

.........................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

*) niewłaściwe skreślić

**) wypełnić dla zaoferowanego zadanie, pozostałe przekreślić

Oświadczamy, że:

      - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

      - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Czujemy się związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

      - Zamówienie zrealizujemy w terminach przewidzianych w SIWZ i ofercie.

      - Przy realizacji zamówienia 	nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

.............................................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Do oferty załączamy:

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Dowód wniesienia wadium.

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr……………………………………………..

- ...............................................................................................................................................

# Załącznik Nr 2.1

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Bochnia

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Bochni. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.2

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Brzesko

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Brzesku. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.3

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Chrzanów

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Chrzanowie. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.4

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Dąbrowa Tarnowska

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Dabrowa Tarnowska. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.5

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Gorlice

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Gorlice. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.6

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Limanowa

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Limanowa. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.7

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Miechów

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Miechów. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.8

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Myślenice

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Myślenice. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.9

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Nowy Targ

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Nowy Targ. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.10

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Olkusz

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Olkusz. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.11

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Oświęcim

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Oświęcim. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.12

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Proszowice

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Proszowice. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.13

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Sucha Beskidzka

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Sucha Beskidzka. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.14

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Wadowice

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Wadowice. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.15

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Wieliczka

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Wieliczka. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 2.16

Wymagania techniczne dla zestawu podstawowego do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych

dla KP PSP Zakopane

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym, w wykonaniu pasywnym opartym o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych KP PSP Zakopane. Zestaw musi składać się z niżej wymienionych elementów:

| Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie zestawu podstawowego: |  |
| 1.1. | Przymiar ciesielski taśmowy o długości minimum 5 m ilość 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.2. | Deski drewniane o wymiarach: szer. 0,23 m, grubość 0,05 m, o długości 3 m wykonane z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 10 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. Podać długość deski [m]. |
| 1.3. | Płyty wodoodporne szalunkowe o wymiarze dł. 2,5 m x szer. 1,25 m i grubości od 18 mm do 21 mm w ilości 8 szt. | Podać wymiary płyty i jej producenta, markę, typ. |
| 1.4. | Kantówka drewniana wymiar 10 cm x 10 cm i długości 2,5 m wykonana z drewna certyfikowanego C-16 w ilości 4 szt. (kopię stosowanego certyfikatu należy dostarczyć na etapie odbioru) | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.5. | Skrzynka narzędziowa metalowa wykonana z blachy stalowej, lakierowana, 5 komór: 1 stała + 4 rozkładane. Długość skrzynki na poziomie komory stałej min. 600 mm - max. 650 mm. | Spełnia/ nie spełnia. Podać markę. |
| 1.6. | Lina polipropylenowa pleciona (repsznur) o średnicy 6 mm o długości 4 m w ilości 12 szt. każda zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym rozłączalnym z mechanizmem blokującym w ilości 12 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.7. | Łopata typu „saperka” składana wykonana ze stali, długość całkowita po rozłożeniu od 60 cm do 65 cm w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.8. | Gwoździe w paczkach o długości 100 mm o łącznej masie 2 kg. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.9. | Poziomica wyposażona min. w 2 libelle rurkowe (pion/poziom) o długości 60 cm mieszcząca się w skrzynce narzędziowej w ilości 1 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.10. | Młotek ciesielski o wadze 600 g w ilości 4 szt. posiadający możliwość wyrywania wbitych gwoździ. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.11. | Ołówek stolarski w ilości 2 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.12. | Śruby młotkowe z nakrętką o wymiarach M 12x48 mm w ilości 28 szt. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 1.13. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 0,8 - 1,2 m. (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej, bez zastosowania przedłużek): - ciężar podpory nie może przekraczać - 11 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 60 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 1.14. | Podpora aluminiowa fabrycznie nowa o zakresie pracy minimum 1,5 - 2,4 m (zakres pracy przy podporze jednoczęściowej ,bez zastosowania przedłużek): -ciężar podpory nie może przekraczać - 16 kg, - nośność podpory nie może być mniejsza niż 50 kN, (kopię stosowanego certyfikatu/ zaświadczenia wykonanego przez uprawnione jednostki, potwierdzającego nośność podpór należy dostarczyć na etapie odbioru), - podpora ma posiadać system umożliwiający dobór wysokości w zakresie określonym powyżej, - podpora ma posiadać samoczyszczący się gwint, kutą nakrętkę regulacyjną oraz blokadę zabezpieczającą na rurze wewnętrznej oraz blokadę zabezpieczającą na rurze zewnętrznej, - konstrukcja podpór musi umożliwiać łączenie ich w pary oraz w wieże złożone z 4 podpór, - konstrukcja podpór musi umożliwiać dołączenie do nich stalowych rur rusztowaniowych oraz głowic i stopek pozwalających na przegubowe połączenie podpór z drewnianymi krawędziakami. Łączna ilość sztuk w zestawie: 4. | Podać producenta podpory, model i typ podpory. |
| 2. | Gwarancja |  |
| 2.1. | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 m-ce. | Spełnia/ nie spełnia. |
| 2.2. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy i usługi, itp. Wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach przeglądów i napraw koszty wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania przeglądów ponosi Wykonawca. | Spełnia/ nie spełnia. |

UWAGA:

Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań – tam, gdzie jest to wymagane. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest wymagane podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów, Wykonawca składa deklarację o spełnieniu wymagań („spełnia” lub „tak”) oraz dodatkowo może podać oferowane rozwiązania, nazwy i parametry.

Dostarczony sprzęt musi współpracować z systemem budowlanym PERI Multiprop ze względu na posiadanie i operacyjne wykorzystywanie tego typu systemu w specjalistycznych grupach PSP woj. małopolskiego. Umożliwiając co najmniej łączenie stempli z ww. systemu ze stemplami zaoferowanymi, a tym samym wydłużają zakres ich pracy.

Wyjaśnienie:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego KM PSP w Krakowie posiada na swoim wyposażeniu 12 szt. stempli PERI Multiprop MP-350 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 wraz z asortymentem.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza KM PSP w Nowym Sączu posiada: 
2 szt. stempli PERI Multiprop MP-120, 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-250, 4 szt. stempli PERI Multiprop MP-480 oraz 2 szt. stempli PERI Multiprop MP-625 wraz z asortymentem.

# Załącznik Nr 3

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej

w Krakowie

U M O W A     D O S T A W Y

ZESTAWY DO STABILIZACJI NARUSZONYCH 
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Kraków,  dnia …….…2019 r.

UMOWA DOSTAWY

nr WZP…………….

zawarta w dniu ………… 2019 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- ……………………………

a

Firmą …………………………… ul.……………………, NIP…………………, REGON……………………., KRS………………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………………

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) zawiera się umowę o następującej  treści::

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- O ile w umowie jest mowa o:

- UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykazane w zał. nr 2 do niniejszej umowy eksploatujące przedmiot umowy.

- PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.

- W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU………....zestawów do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych…………… zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WZP.2370.1.4.2019 z dnia 15.01.2019 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia……...stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji zadania zmiany wynikające z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, nie rodzące skutków finansowych.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w § 3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany, rok produkcji nie wcześniej niż 2018.

§ 3.  CENA

- Wartość jednostkowa netto przedmiotu umowy wynosi ……………zł (słownie: ……………).

Podatek Vat …….. %.

- Wartość całkowita  brutto przedmiotu umowy wynosi ………………zł (słownie: ……………), w tym:

- Wartość netto ……………………….zł

- Podatek Vat …….. %

§ 4.  WARUNKI PŁATNOŚCI

- WYKONAWCA wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO faktury za dostarczony przedmiot umowy (oddzielna faktura za każdy zestaw).

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę dostarczonego przedmiotu umowy przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Cesja wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO może wystąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 5.  TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONawCa zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 20 marca 2019 r. Termin realizacji umowy zostaje zachowany jeżeli odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru faktycznego 
o którym mowa w § 6 ust. 5.

- Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 2 dni kalendarzowe ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.                    Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie e-maila na adres ……….. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 10 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.

§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

# Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie JRG 5 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3, 30-962 Kraków.

# Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać e-mailem na adres przetargi@straz.krakow.pl do Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

# Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 ZAMAWIAJACY wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru.

# Podczas odbioru sprawdzona zostanie kompletność przedmiotu umowy, poprawność jego wykonania oraz prawidłowość dokumentacji wymienionej w § 7. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających pełne sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy.

# Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez strony, każdy na prawach oryginału.

# W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

# W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, 
o których mowa w ust. 6 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 1-6.

# WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do wyznaczonego miejsca odbioru, w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§ 7.  DOKUMENTACJA

Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:

- instrukcję użytkowania, przechowywania i konserwacji wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- książkę gwarancyjną lub inny równoważny dokument z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,

- kopię zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego, że deski drewniane i kantówki drewniane zestawu podstawowego zostały wykonane z drewna certyfikowanego C-16,

- kopię certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nośność podpór,

- wykaz ilościowy dostarczonego sprzętu (wyposażenia) niezbędny do wprowadzenia na ewidencję majątkową.

§ 8.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

- WYKONAWCA udziela UŻYTKOWNIKOWI:

- 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego, o którym mowa w § 6                   ust. 5 niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis WYKONAWCY lub PRODUCENTA wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach UŻYTKOWNIK może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

- Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby UŻYTKOWNIKA dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ, a UŻYTKOWNIKIEM. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia sprzętu WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie UŻYTKOWNIKA.

- Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY / PRODUCENTA wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 10 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 90). W szczególnych warunkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z UŻYTKOWNIKIEM.

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 4 terminie, UŻYTKOWNIK może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy.

- Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony  przez  WYKONAWCĘ na podstawie  indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKÓW.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.

§ 9.  KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3, jednakże nie więcej niż 20 % ich wartości brutto, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, zapłaci UŻYTKOWNIKOWI za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3,  jednakże nie więcej niż 10 % ich wartości brutto, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez UŻYTKOWNIKA na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10 % wartości niniejszej umowy, określonej w § 3.

- Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1-3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążającej.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 10.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

# Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

# Dopuszczalne istotne zmiany umowy określa rozdział XIX SIWZ nr WZP.2370.1.4.2019.

# Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i  1 egzemplarz dla WyKONAWCY.

# Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

Zamawiający					Wykonawca

..............................................				..............................................

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………

- Wykaz Użytkowników.

Załącznik nr 2

do umowy nr WZP………

Wykaz Użytkowników

Zestawów do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych

| Lp. | Użytkownik | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | KP PSP Bochnia | ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia |
| 2 | KP PSP Brzesko | ul. Solskiego 16, 32-800 Brzesko |
| 3 | KP PSP Chrzanów | ul. Ks. Skorupki 3, 32-500 Chrzanów |
| 4 | KP PSP Dąbrowa Tarnowska | ul. Żabieńska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska |
| 5 | KP PSP Gorlice | ul. 11 listopada 84, 38-300 Gorlice |
| 6 | KP PSP Limanowa | ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa |
| 7 | KP PSP Miechów | ul. Racławicka 20, 32-200 Miechów |
| 8 | KP PSP Myślenice | ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice |
| 9 | KP PSP Nowy Targ | ul. Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ |
| 10 | KP PSP Olkusz | ul. 1000-lecia 2c, 32-300 Olkusz |
| 11 | KP PSP Oświęcim | ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim |
| 12 | KP PSP Proszowice | ul. 3-go Maja 140, 32-100 Proszowice |
| 13 | KP PSP Sucha Beskidzka | ul. Makowska 26, 34-200 Sucha Beskidzka |
| 14 | KP PSP Wadowice | ul. Wojska Polskiego 2c, 34-100 Wadowice |
| 15 | KP PSP Wieliczka | Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka |
| 16 | KP PSP Zakopane | ul. Nowotarksa 45, 34-500 Zakopane |

# Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………....

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne:

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK/NIE*

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4  ustawy Pzp.

…………………………….

(Miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)

*nie właściwe skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.	…………………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

(Miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

# Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.)

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 16 zestawów do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowalnych

w trybie  przetargu nieograniczonego,  oświadczam,  że:

- nie przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 789) *)

- przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 789) *)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....................................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 6

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).