Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii:

ArcelorMittal Poland S.A, Oddział w Krakowie ul. Ujastek 1;  30-969 Kraków

Załącznik nr 1 do pisma znak GC-2/1/2016

Rodzaje zagrożeń sięgających poza obszar AMP S.A. o/Kraków.

4.1 Zagrożenie amoniakiem:

Zgodnie z analizami prowadzonymi przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, w przypadku poważnej awarii przemysłowej, może pojawić się poza obszarem AMP S.A. Oddział w Krakowie strefa toksyczna. Poziom zabezpieczeń jest wystarczający, a prawdopodobieństwo wystąpienia takiej awarii jest znikome, toteż KW PSP wydała w dniu 1.04.2013 nr WZ.5513-1/2-3/13 pozytywną decyzję zatwierdzającą Raport 
o Bezpieczeństwie. Poniżej przedstawiono dane dla scenariusza awaryjnego.

Awaria polegająca na całkowitym rozszczelnieniu zbiornika magazynowego

| Rodzaj zagrożenia | Max zasięg dla F1 | Max zasięg dla D3 | Wnioski |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadciśnienie [bar] | 0,02= 450 m 0,14= 133 m 0,45= 79m | 0,02= 488 m 0,14= 148m 0,45= 90m | Oba scenariusze powodują poważne skutki. Niekorzystne warunki występują w warunkach pogodowych D3. Fala 0,45 [ bar ] występuje w rejonie o zasięgu od 80 do 90m. Fala 0,14 [ bar ] występuje w rejonie o zasięgu około 140m. W bliskiej odległości od miejsca rozszczelnienia nie występują inne obiekty przemysłowe, za wyjątkiem Walcowni Zimnej. Ściana zewnętrzna Walcowni Zimnej nie powinna zostać uszkodzona. |
| Promieniowanie cieplne [kW/m2] | 4 = 222m 12,5=121m 37 = 58m | 4 = 222m 12,5=121m 37 = 58m | W praktyce obie klasy stabilności powodują identyczny stan zagrożenia – powstanie pożaru kulistego - BLEVE. Bezpośredni rejon w pobliżu rozszczelnienia zostanie objęty pożarem. Zagrożenie będzie ograniczone poprzez szybkie podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych, ukierunkowanych na skład amoniaku bezwodnego i rejon przyległy. |
| Toksyczność | ERPG–2 =1600m IDLH = 1400m ERPG–3 =1000m | ERPG–2 =1600m IDLH = 1200m ERPG–3 =1000m | Skutki obu scenariuszy są podobne - wywołują znaczne zagrożenia toksyczne. Różnica występuje w czasie tworzenia się stref zagrożenia. Dla F1 jest to średni czas wynoszący około 8 minut. W tej sytuacji akcja ewakuacyjna musi być bardzo sprawnie przeprowadzona. Dla D3 czas tworzenia chmury toksycznej wynosi średnio 3 minuty. W takim przypadku możliwym jest tylko szybkie ogłoszenie alarmu o zagrożeniu toksycznym. Dalsze działania będą uwarunkowane szybkością stopniowego zmniejszania się strefy zagrożeń. |

  - Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia o którym mowa w pkt 4.1.

Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców został opisany na stronie internetowej zakładu 
i jest ogólnodostępny pod adresem: http://zdr.arcelormittal-poland.pl/

Zasady alarmowania:

Alarmowanie o zagrożeniu będzie realizowane poprzez syreny alarmowe. Syreny nadadzą określone sygnały związane z alarmem powietrznym lub o skażeniach ustalonym przez obronę cywilną. Komunikaty ostrzegawcze o strefie Z będą  ogłaszane z pojazdów wyposażonych w zestaw głośnomówiący straży pożarnej, policji, straży miejskiej, czy Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Alarmowanie może być również realizowane przez Zakładową Straż Pożarną ArcelorMittal Poland za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Wykorzystywane będą środki masowego przekazu, w tym programy telewizyjne, radiowe. Informacje będą również przekazywane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  - Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 4.1.

Zasady i warunki ewakuacji:

Każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast pozamykać okna i uszczelnić pomieszczenie, w którym przebywa lub udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji, ogłoszonego w komunikacie, a następnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

Zasady kierowania ewakuacją:

Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialny jest kierujący ewakuacją wyznaczony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta. Do zadań osoby kierującej ewakuacją należy:

- szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca ewakuacji wyznaczonego na „Planie” Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii;

- sprawdzenie liczby osób, które podjęły ewakuację lub przebywają w miejscach chronionych;

- przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych osób oraz pozostałych w strefie zagrożenia;

- stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

UWAGA:

Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

  - Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Podstawowe telefony alarmowe:

| Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Krakowie | Sekretariat | (12) 616 89 54 fax (12) 616 89 61 | pczk@um.krakow.pl |
| --- | --- | --- | --- |
| Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego | (12) 63 99 143 (144) fax (12) 63 99 149 | wskr@straz.krakow.pl |
|  | Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy | (12) 63 99 180 fax:(12) 63 99 191 | wz@straz.krakow.pl |
| Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Sekretariat Komendanta | (012) 61 68 300 fax. (012) 61 68 309 | km1@psp.krakow.pl |
|  | Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy | (12) 61 68 380 fax. (012) 61 68 389 | mz@psp.krakow.pl |
|  | Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego | (12) 61 65 903 fax. (12) 61 65 909 | skkm@psp.krakow.pl |

  - Inne kwestie, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Szczegółowe pytania można kierować poprzez EKO-Ambasadora ArcelorMittal Poland: 
zielona.huta@arcelormittal.com

Bezpłatna infolinia: 0800 800 331

Informacje nt. ZDR jakim jest ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie można znaleźć na stronie 
Zakładu http://zdr.arcelormittal-poland.pl/

| Substancja niebezpieczna Numer CAS | Środki pierwszej pomocy |
| --- | --- |
| Benzol 65996-78-3 | Opis środków pierwszej pomocy Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Podrażnienie oczu i śluzówek. Podrażnienie skóry. Opary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Obserwuje się drgawki przy wysokich dawkach. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować poważne chemiczne zapalenie płuc. Wdychanie pary lub aerozoli może spowodować obrzęk płuc. |
| Gaz wielkopiecowy 65996-68-1 | Opis środków pierwszej pomocy Kontakt przez drogi oddechowe: osoby prowadzące akcję ratowniczą powinny założyć odpowiednią odzież ochronną. Usunąć z obszaru kontaktu. Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy, podając czysty tlen. Nie stosować reanimacji metodą usta-usta. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt z oczami: nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. Kontakt przez przewód pokarmowy: nie dotyczy z uwagi na postać preparatu. |
| Olej płuczkowy 90640-84-9 | Opis środków pierwszej pomocy Jeśli wystąpią problemy zdrowotne lub podejrzenie narażenia zdrowia, skontaktować się z lekarzem przekazując, w razie konieczności, informacje zawarte w Karcie Charakterystyki. Jeśli poszkodowana osoba straciła świadomość lub istnieje podejrzenie utraty świadomości, przetransportować osobę do placówki służby zdrowia w stabilnej pozycji na boku. Utrzymywać funkcje życiowe, aż do kontaktu z lekarzem (np. sprawdzić puls, przeprowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca). Kontakt przez drogi oddechowe: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: w przypadku kontaktu z zimnym produktem, zdjąć skażoną odzież, miejsca zetknięcia produktu ze skórą myć wodą z mydłem przez 10-15 min. Jeśli duża powierzchnia skóry miała kontakt z produktem, zapewnić pomoc lekarską. Zdezynfekować miejsca skaleczeń. Przy kontakcie gorącego produktu ze skórą, w przypadku poparzeń 1 stopnia (bolesne czerwone plamy) i poparzeń 2 stopnia (bolesne pęcherze), długo chłodzić poszkodowaną część ciała strumieniem zimnej wody. W przypadku oparzeń 3 stopnia (czarne plamy, na obrzeżach krusząca się skóra, zazwyczaj bezbolesne) nie chłodzić poszkodowanych części ciała, zamiast tego okryć jałowym bandażem. Nie dopuścić do utraty ciepła przez poszkodowanego. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemyć oko dużą ilością czystej, letniej wody i kontynuować przemywanie nawet jeśli konieczne jest otwarcie oczu siłą – od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli poszkodowana osoba nosi szkła kontaktowe, powinny zostać natychmiast zdjęte. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: Przepłukać usta, podać do wypicia 200 ml wody. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się z lekarzem. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Kontakt przez drogi oddechowe: podrażnienie dróg oddechowych, drażniący kaszel. Kontakt ze skórą: zaczerwienienia, podrażnienia, potęgowane przez silne światło słoneczne i podwyższoną temperaturę. Gorący produkt – oparzenia. Kontakt z oczami: podrażnienie, pieczenie, łzawienie. Drogi pokarmowe: nieopisane, nieodnotowane. Nudności, wymioty (zagrożenie zachłyśnięciem się wymiotami, absorpcja). Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi Drogi oddechowe: natychmiast zapewnić pomoc lekarską w przypadku objawów utraty świadomości lub podejrzenia zatrucia. Kontakt ze skórą: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską w przypadku oparzeń oraz zainfekowania miejsc skaleczonych. Kontakt z oczami: natychmiast zapewnić pomoc okulisty. Drogi pokarmowe: w przypadkach szczególnych skontaktować się z lekarzem. |
| Smoła koksownicza 65996-89-6 | Opis środków pierwszej pomocy Kontakt przez drogi oddechowe: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Jeżeli są trudności z oddychaniem, należy podać tlen i uważnie obserwować. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Nie próbować zdejmować ubrań, które przywarły do skóry. Natychmiast płukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut. Zabezpieczyć możliwe oparzenia wyjałowionym opatrunkiem i zasięgnąć porady lekarza. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt z oczami: niezwłocznie opłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt przez przewód pokarmowy: przemyć dokładnie usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Położyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że oddycha. Zapewnić opiekę lekarską. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Może powodować podrażnienie skóry, oczu i wysypkę. Opary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. |