Załącznik Nr 1

....................................., dnia ...................................

.........................................

/pieczęć Wykonawcy/

O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 3 szt. lekkich samochodów

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu ...........................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy wykonanie:

| Zadanie | Opis | Samochód, model, typ | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A* | dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie |  |  |  |  |
| B* | dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach |  |  |  |  |
| C* | dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego typu bus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu |  |  |  |  |

*) wypełnić dla zadań, o które Wykonawca się ubiega

.........................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oferowane samochody charakteryzują się następującymi parametrami:

| Parametr | Zadanie A* | Zadanie B* | Zadanie C* |
| --- | --- | --- | --- |
| wielkość przestrzeni bagażowej | nie dotyczy | nie dotyczy |  |
| moc silnika w KM |  |  |  |
| klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | nie dotyczy | nie dotyczy |  |
| automatyczna skrzynia biegów | nie dotyczy | nie dotyczy |  |

*) wypełnić dla zadań o które ubiega się Wykonawca

.........................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczamy, że:

      - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

      - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Czujemy się związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

      - Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w ofercie.

      - W przypadku wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego powyższe wadium lub zabezpieczenie należy zwrócić na  konto nr ………………………………………………. (W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta, o którym mowa powyżej wadium/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy z którego został zrealizowany przelew).

      - Przy realizacji zamówienia 	nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

.............................................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Do oferty załączamy:

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Podpisany i wypełniony załączniki nr 2………… do SIWZ.

- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- ...........................................................

- ...........................................................

- ...........................................................

# Załącznik Nr 2A

OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla  1  sztuki

samochodu lekkiego operacyjnego

dla KP PSP Chrzanów

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

lekkiego samochodu operacyjnego

dla KP PSP Chrzanów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego operacyjnego, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji min 2018 r.), przystosowany do przewozu 9 osób, |  |
| 2. | Spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy osobowy lub ciężarowy), | Podać model, typ |
| 3. | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa zamontowana na dachu pojazdu, typu LED koloru niebieskiego (dodatkowo w belce zamontowane światło czerwone typu LED umożliwiające prowadzenie kolumny pojazdów uprzywilejowanych długość belki dostosowana do szerokości dachu nie krótsza niż 80% szerokości dachu. z zabezpieczeniem ochronnym, montowana do relingów lub dachu pojazdu, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, dwa niebieskie światła ostrzegawcze wykonane w technologii LED zamontowane z tyłu pojazdu z możliwością dodatkowego wyłączenia do jazdy w kolumnie, wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200 W, umożliwiającego emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, urządzenie zamontowane w bagażniku lub ukryte w przestrzeni pod deską (wewnątrz) w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu lub w belce sygnałowej. w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Ukompletowanie zestawu; zespół N/O, podstawa montażowa, mikrofon z klawiaturą DTMF, antena 1/4 fali, odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, kabel zasilania DC umożliwiający montaż, zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5 m, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, zestaw do programowania radiotelefonu - odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia Podać model, typ radiotelefonu Spełnia/ nie spełnia Spełnia/ nie spełnia Spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Wymiary pojazdu: długość całkowita, co najmniej 4960 mm, max 5450 szerokość co najmniej 1950 mm, max 2550 wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1900 mm, max 2550 rozstaw osi, co najmniej 3000 mm, max 3550 | Podać rzeczywiste wymiary |
| 5. | Ilość drzwi – min. 4 (drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej min. z prawej strony), ilość miejsc – 9, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości, możliwość szybkiego i łatwego montażu i demontażu siedzeń (kanap) w przestrzeni pasażerskiej, ściany boczne przestrzeni pasażerskiej pokryte tapicerką, podłoga wyłożona wykładziną gumową odporną na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów kolorem wpisująca się w kolorystykę przestrzeni pasażerskiej, | Spełnia/ nie spełnia |
| 6. | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 88 kW/120 KM, | Podać moc kW/KM |
| 7. | Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna | Spełnia/ nie spełnia Podać rodzj skrzyni |
| 8. | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, | Spełnia/ nie spełnia |
| 9. | System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, | Spełnia/ nie spełnia |
| 10. | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS, | Spełnia/ nie spełnia |
| 11. | Obręcze kół stalowe / aluminiowe, opony szosowe letnie minimum 16 cali, | Spełnia/ nie spełnia |
| 12. | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: Czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) powłoka lakiernicza fabryczna, (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), zderzaki i nadkola w kolorze białym) dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy. | Spełnia/ nie spełnia |
| 13. | Dodatkowe wyposażenie samochodu: Poduszki powietrzne przednie, Centralny zamek sterowany pilotem, Kierownica z regulacją, w co najmniej jednej płaszczyźnie, Klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, dodatkowa klimatyzacja w tylnej części pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w kanały nawiewu powietrza dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich, Dywaniki gumowe przód, Światła przeciwmgielne przednie, Fabryczne światła do jazdy dziennej, Drugi komplet kluczy z pilotem centralnego zamka, Koło zapasowe pełno wymiarowe, Bagażnik dachowy, Hak holowniczy. | Spełnia/ nie spełnia |
| 14. | Okres gwarancji na cały samochód minimum 24 miesiące | Spełnia/ nie spełnia |
| 15. | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. | Spełnia/ nie spełnia |

# Załącznik Nr 2B

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla  1  sztuki

samochodu lekkiego operacyjnego

dla KP PSP Gorlice

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla lekkiego samochodu operacyjnego

dla KP PSP Gorlice

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego operacyjnego, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2019), przystosowany do przewozu 5 osób. | Spełnia/ nie spełnia |
| 2. | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy). | Podać model, typ |
| 3. | spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: mini lampa LED koloru niebieskiego (max. wysokość lampy 120 mm), mocowana do dachu magnetycznie; dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu (w grillu lub za grillem); 2 lampy typu LED koloru niebieskiego skierowane do tyłu pojazdu, zamontowane za tylną szybą (z możliwością odrębnego włączania). wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200W, urządzenie umożliwiające emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowane w bagażniku lub ukryte w przestrzeni pod deską (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi z przodu i z tyłu pojazdu oraz magnetyczną lampą LED), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Wykonana w ten sposób instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Ukompletowanie zestawu: zespół N/O, podstawa montażowa, mikrofon z klawiaturą DTMF, antena 1/4 fali, odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, kabel zasilania DC umożliwiający montaż, zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5 m, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, zestaw do programowania radiotelefonu – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. Oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia Spełnia/ nie spełnia Podać producenta i model radiotelefonu |
| 4. | Wymiary pojazdu: długość całkowita, co najmniej 4580 mm, szerokość całkowita, co najmniej 1790 mm, wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1420 mm, rozstaw osi, co najmniej 2650 mm. | Podać rzeczywiste wymiary |
| 5. | Ilość drzwi – 5, ilość miejsc – 5, dzielona i składana tylna kanapa, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. | Spełnia/ nie spełnia |
| 6. | Pojemność bagażnika minimum 500 litrów. | Podać pojemność |
| 7. | Napęd – silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 110 KM, 4x2 lub 4x4. | Podać moc kW/KM Podac rodzaj napędu |
| 8. | Skrzynia biegów – manualna. | Spełnia/ nie spełnia |
| 9. | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. | Spełnia/ nie spełnia |
| 10. | System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji. | Spełnia/ nie spełnia |
| 11. | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS. | Spełnia/ nie spełnia |
| 12. | Obręcze kół aluminiowe, opony szosowe letnie minimum 16 cali. | Spełnia/ nie spełnia |
| 13. | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) biały, lub srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna, Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy | Spełnia/ nie spełnia |
| 14. | Dodatkowe wyposażenie samochodu: Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, Centralny zamek sterowany pilotem, Kierownica skórzana wielofunkcyjna z regulacją, w co najmniej jednej płaszczyźnie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, Dywaniki gumowe przód i tył, Komplet kół zimowych na felgach stalowych min. 16”, Światła pojazdu w technologii LED, Światła przeciwmgielne przednie, Fabryczne światła LED do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe. | Spełnia/ nie spełnia |
| 15. | Okres gwarancji na cały samochód minimum 36 miesięcy. | Spełnia/ nie spełnia Podać ilość miesięcy gwarancji |
| 16. | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. | Spełnia/ nie spełnia |
| 17. | Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu używanego systemu ELTE GPS, będącego na wyposażeniu KP PSP w Gorlicach do samochodu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania. Montaż jednostki w taki sposób, aby jednostka centralna oraz niezależny akumulator umożliwiający pracę modułu zamontowane w pojeździe w sposób umożliwiający wymianę karty SIM i akumulatora bez konieczności demontażu elementów deski rozdzielczej lub innych części stanowiących wyposażenie wnętrza samochodu. | Spełnia/ nie spełnia |

# Załącznik Nr 2C

OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla  1  sztuki

samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego 
do przewozu ratowników typu bus z napędem 4x2 
dla Komendy Miejskiej  PSP w Nowym Sączu

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla 1 sztuki samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego do przewozu ratowników typu bus z napędem 4x2 dla Komendy Miejskiej
 PSP w Nowym Sączu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu ratowników typu bus, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy – homologacja osobowa lub ciężarowa). Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, | Podać markę, model, wersję: |
|  | Samochód fabrycznie nowy z 2019 roku. | Podać rok produkcji |
|  | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm). wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Gwarancja: Wymagany okres gwarancji co najmniej 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów. | Spełnia/ nie spełnia Podać ilość miesięcy gwarancji |
|  | Wymiary pojazdu: długość całkowita, co najmniej 4960 mm, max 5450 szerokość co najmniej 1950 mm, max 2550 wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1900 mm, max 2550 rozstaw osi, co najmniej 3000 mm, max 3550 | Podać wymiary: |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 130 mm. | Podać wartość prześwitu: |
|  | Drzwi boczne: jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, dla drugiego rzędu siedzeń – przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu, częściowo przeszklone. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane symetrycznie 50/50, przeszklone: szyby przyciemnione, ogrzewane + wycieraczki. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Siedzenia – minimum 9 miejsc: z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, 3 fotele w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości. trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa w drugim rzędzie, rozwiązanie umożliwi opuszczenie pojazdu przez pasażerów zajmujących miejsca na kanapie trzeciego rzędu zarówno przez drzwi po stronie prawej i lewej pojazdu, trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa w trzecim rzędzie, fotele/kanapy w drugim i trzecim rzędzie montowane do podłogi w sposób umożliwiający szybkie wypięcie bez konieczności odkręcania. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Silnik: z zapłonem samoczynnym, pojemność skokowa nie mniejsza niż 1550 cm3 moc nie mniej niż 106 kW/145 KM, | Podać pojemność w cm3, oraz moc w kW/KM |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna/manualna. | Spełnia/ nie spełnia Podac rodzaj skrzyni biegów |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ hamulcowy co najmniej z systemami: zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, stabilizacji toru jazdy, hamulce tarczowe wentylowane z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: Czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) powłoka lakiernicza fabryczna (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, (zderzaki i nadkola w kolorze białym) dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy. | Podać kolor oferowanego pojazdu: |
|  | Wyposażenie samochodu: poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, centralny zamek zdalnie sterowany, układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, dodatkowa klimatyzacja w tylnej części pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w kanały nawiewu powietrza dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, szyby boczne od strony kierowcy i pasażera przedniego fotela sterowane elektrycznie, szyby w drugim i trzecim rzędzie przyciemnione, instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczki 12V: w przestrzeni kierowcy co najmniej 1 szt., instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczki 12V: w tylnej części pojazdu co najmniej 1 szt., instalacja elektryczna wyposażona w przetwornicę ~230V, o mocy min. 600 W, gniazdo montowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, tylne czujniki parkowania, rejestrator trasy o parametrach: wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2,0"max. 2,5", rozdzielczość nagrywania min. Full HD 1080p, kąt widzenia kamery min. 130°, obiektyw 4G, miejsce montażu: szyba czołowa, złącze Mini USB – co najmniej 1 szt. czujnik wstrząsów (G-sensor), wbudowany mikrofon, wbudowany GPS, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, uruchamianie wraz z silnikiem, min. pojemność karty pamięci 64GB, uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa. przednie światła przeciwmgielne montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera dla kierowcy i wszystkich pasażerów (tył-przód). gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 1 kg, podnośnik, klucz do kół, apteczka samochodowa. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164, Koła i ogumienie: bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż 2019 rok: do jazdy w warunkach letnich wyposażone w dedykowane obręcze ze stopów lekkich min. 17 cali – 1 kpl. do jazdy w warunkach zimowych wyposażone w fabryczne obręcze ze stopów lekkich lub stalowe (w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 kpl. Przez komplet należy rozumieć obręcz koła + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Obydwa komplety ogumienia + koło zapasowe wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu. koło zapasowe pełnowymiarowe – tożsame z kołem do jazdy w warunkach letnich. Homologowany hak holowniczy kulowy wypinany ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem). Wykonanie pierwszego wymaganego przeglądu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi /filtry, oleje, ciecz chłodząca, itp./ na koszt Wykonawcy. Oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko profilowa (max. grubość 80 mm) LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu nie krótsza niż 1450 mm (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu oraz dwie lampy LED zamontowane wewnątrz pojazdu na szybach tylnych drzwi pojazdu, generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany w bagażniku lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu, Radiotelefon: w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Ukompletowanie zestawu; zespół N/O, podstawa montażowa, mikrofon z klawiaturą DTMF, antena 1/4 fali, odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, kabel zasilania DC umożliwiający montaż, zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5m, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, zestaw do programowania radiotelefonu - odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia Podać producenta, model, typ dla: - nawigacji, - radiotelefonu przewoźnego, - generatora sygnałów dźwiękowych. Spełnia/ nie spełnia Podać model, typ radiotelefonu Spełnia/ nie spełnia |

# Załącznik Nr 3

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej

w Krakowie

U M O W A     D O S T A W Y

SAMOCHÓD

(ZADANIE.......)

Kraków,  dnia  ……………. 2019 r.

UMOWA DOSTAWY - projekt

nr WZP.2370.7…...2019

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………………

a

Firmą …………………………………………………….…………..ul .………………….., …………………, NIP ………………….., REGON ……………….., KRS ………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………..

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), zawiera się umowę o następującej  treści:

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- O ile w umowie jest mowa o:

- UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć Komendę ………. Państwowej Straży Pożarnej w ……………. bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy.

- PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.

- W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJACEMU:

- samochód……………………………………………………………………………

zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WZP.2370.7.5.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz ofertą WYKONAWCY z dnia ………… r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w § 3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6.

§ 3.  CENA

Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi …………. zł słownie ……………… ……………………………. zł, w tym:

  - Wartość netto przedmiotu umowy ………………………. zł

  - Stawka podatku Vat …….. %

§ 4.  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę za dostarczony samochód.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę dostarczonego przedmiotu umowy, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 2191/ przesyłanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego), po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

# Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5.  TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

# WYKONawCa zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. Termin określony w zdaniu pierwszym zostaje zachowany jeżeli odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.

# Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.

# Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest podpisanie bez uwag  protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 4.

# Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie maila na adres…………… Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.

# § 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

# Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

# Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać do Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie drogą elektroniczną na adres przetargi@straz.krakow.pl.

# Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru.

# Podczas odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia kompletności przedmiotu umowy, sprawdzenia funkcjonowania przedmiotu umowy oraz kompletności dokumentacji technicznej wymienionej w § 7. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających pełne sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy.

# Protokół odbioru zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

# W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. Mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 5 ust. 4 i § 10 ust. 3.

# W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, 
o których mowa w ust. 6 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 1 – 6.

# WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§ 7.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- instrukcję użytkowania i konserwacji sporządzoną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.),

- książkę gwarancyjną lub dokument równoważny w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,

- dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu,

- wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu (wyposażenia) niezbędny do wprowadzenia na ewidencję majątkową,

- wykaz który powinien zawierać: pojemność zbiornika paliwa, pojemność i rodzaj oleju silnikowego, pojemność i rodzaj płynu chłodzącego silnik.

§ 8.  GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela UŻYTKOWNIKOWI:

- ……………. miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKA, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis WYKONAWCY lub PRODUCENTA wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach UŻYTKOWNIK może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

- Koszty transportu przedmiotu umowy do autoryzowanego serwisu WYKONAWCY lub PRODUCENTA, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ.

- Koszty transportu przedmiotu umowy z autoryzowanego serwisu WYKONAWCY lub PRODUCENTA po usunięciu wad i uszkodzeń, o których mowa w ust. 2 do siedziby UŻYTKOWNIKA obciążają WYKONAWCĘ.

- Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY / PRODUCENTA wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym pomiędzy UŻYTKOWNIKEM i WYKONAWCĄ, z zastrzeżeniem, że przedmiotowa naprawa wykonana będzie bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czynników: logistycznych, technologicznych i organizacyjnych.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 6 terminie, UŻYTKOWNIK może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy.

- Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony  przez  WYKONAWCĘ na podstawie  indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKÓW.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie UŻYTKOWNIKOWI. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko UŻYTKOWNIKA wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI całości kosztów wykonania ekspertyzy.

- WYKONAWCA gwarantuje wykonanie w okresie gwarancji we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie. Koszty dojazdu, transportu do serwisu obciążają WYKONAWCĘ.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …………. zł (słownie:  ………………………………..).

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY uznając umowę za należycie wykonaną zwróci lub zwolni WYKONAWCY 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady. ZAMAWIAJĄCY zwolni je WYKONAWCY w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością ZAMAWIAJĄCEGO
w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez WYKONAWCĘ 
umowy.

§ 10.  KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % ceny brutto samochodu, jednakże nie więcej niż 30 % ceny brutto samochodu, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 5 niniejszej umowy, zapłaci UŻYTKOWNIKOWI za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % ceny brutto samochodu, jednakże nie więcej niż 20 % ceny brutto samochodu, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez UŻYTKOWNIKA na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.

- Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1 - 3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 11.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

# Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

# W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

# Dopuszczalne istotne zmiany umowy określa rozdział XX SIWZ nr WZP.2370.5…...2019.

# Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i  1 egzemplarz dla WyKONAWCY.

# Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

Zamawiający						Wykonawca

..............................................				...............................................

Załączniki:

- Oferta WYKONAWCY z dnia…..

# Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………....

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK/NIE*

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

…………………………….

(Miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)

*nie właściwe skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.	…………………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

(Miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.: ………………………………………….......................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….

(Miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….

(Miejscowość i data)						.………………………………….

(podpis)

# Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 3 szt. lekkich samochodów – zadanie …………..

w trybie  przetargu nieograniczonego,  oświadczam,  że:

- nie przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) *)

- przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) *)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....................................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 6

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).